| SPEED 700 Устройство для чистки и замены масла в автоматических коробках передач. Производитель: TOPAUTO, Италия |  |
| --- | --- |
| I Назначение и особенности: |  |
| 1 | Предназначено для обслуживания автомобилей, оснащённых автоматическими коробками передач |  |
| 2 | Обеспечивает полное удаление отработанной ATF и замену её на новую |  |
| 3 | Производит эффективную очистку и промывку системы АКПП, благодаря чему полностью исключается попадание отработанной ATF в новую |  |
| 4 | На панели управления расположена колба для визуального осмотра качества отработанной ATF |  |
| 5 | Вместительный внутренний контейнер (40 л) для отработанной ATF и возможность загрузки новой ATF напрямую из контейнера (2х20 л) |  |
| 6 | Благодаря специальным серийным приспособлениям возможно обслуживание герметизированных АКПП |  |
| 7 | Задняя ниша для хранения принадлежностей |  |
| 8 | Контейнер с переходниками и трубками имеет возможность настенного крепления |  |
| 9 | Для удобного перемещения установка оснащена колёсами, имеющими тормоз |  |
| 10 | Сменный фильтр тонкой очистки исключает попадание механических частиц в систему АКПП |  |
| 11 | Прилагаются дополнительные серийные приспособления в виде контейнера, состоящего из 4-х блоков с переходниками и трубками для обслуживания азиатских и европейских марок автомобилей |  |
| II Технические параметры: |
| 1 | Напряжение питания, В | 220 / 50-60 Гц |
| 2 | Производительность, л/мин | 2,5 |
| 3 | Длина шлангов, м | 3 |
| 4 | Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 640х560х1060 |
| 5 | Масса, кг | 75 |
| III Комплект поставки: |
| № | Наименование | Ед. | Кол. |
| 1 | Установка | шт. | 1 |
| 2 | Резервуар для масла (20л) | шт. | 2 |
| 3 | Фильтр тонкой очистки сменный | шт. | 1 |
| 4 | Шланг питающий | шт. | 1 |
| 5 | Шланг выпускной | шт. | 1 |
| 6 | Контейнер с переходниками и трубками | шт. | 1 |
| IV Отгрузочные характеристики: |
| Наименование | Значения |
| Упаковка с деревянным поддоном: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг | 670х660х1210 75 |